|  | ( K A Š I K ( PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KONZALTING, d.o.o. K R I Ž E V C I Tel/fax 048/712-797 Tel 048/681-345 |
| --- | --- |
|  | GRAĐEVINA: |  | CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE: |
|  | PROJEKTNA TVRTKA : |  | (KAŠIK( d.o.o. K R I Ž E V C I |
|  | INVESTITOR: |  | OPĆINA GORNJA RIJEKA |
|  | LOKACIJA: |  | GORNJA RIJEKA |
|  | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA NABAVA MATERIJALA - |
|  | PROJEKTANT : |  | BRANKO KAŠIK |
|  |  |  | dipl. ing arh. |
|  | ZOP |  | 595-09 |
|  | TEH.DN. |  | 595/09 |
|  | KRIŽEVCI, |  | 12/09 |

OPASKA:

Prije davanja ponude potrebno je zbog specifičnosti vrsta radova pregledati građevinu na licu mjesta kao i cjelokupnu projektnu dokumentaciju sa detaljima.

Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog ureda, a isti je potrebno obavijestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.

Sve dimenzije građe i dr. potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta.

Ostali dio građevine potrebno je za sve vrijeme izvođenja radova maksimalno zaštititi od eventualnih oštećenja, padavina i dr.

Troškovničkom stavkom predviđena je cjelokupna zaštita objekta za cijelo vrijeme izvođenja radova u paušalnom iznosu tako da je prije davanja ponude potrebno dobro proučiti projektni zadatak, izraditi dinamičkim plan izvođenja radova te pristupiti radovima demontaže.

Cijenama opisanim u troškovniku potrebno je obuhvatiti sve potrebne radnje izvođenja svake stavke: dobava i dostava materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, podizanje materijala i alata na potrebnu visinu, montaže, demontaže, sva spojna sredstva (ukoliko nisu posebno specificirana), montažu i demontažu potrebne skele.

OPASKA:

Sav materijal potrebno je dopremiti na natkrivenu i zaštićenu deponiju koju odredi Investitor.

Drvena građa mora biti u potpunosti dopremljena prema specifikaciji te pravilno skladištena prema pravilima struke. Svi elementi moraju biti razdvojeni letvicama da se omogući prozračivanje te u potpunosti zategnuti da se izbjegne izvijanje, a što je potrebno ukalkulirati u cijenu.

| I. | TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav transport, rad i materijal s potrebnim spojnim sredstvima prema projektu, pomoćna skela kao i svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vitla, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom. ODABRANA DRVENA GRAĐA: - piljena crnogorična građa Na temelju vizualne klasifikacije (DIN4070-1) KLASA S10 – piljena građa standardne nosivosti Vizualnom klasifikacijom, puno drvo ugradivo u konstrukciju (DIN 4074 (12/58) KLASA II – puno drvo standardne nosivosti Odabrano puno drvo za konstrukciju prema odabranim klasama mora zadovoljavati i slijedeće uvjete: vlažnost drva 15% +- 3% - vrsta rezanja: bez srži (srca) drva i s razdijeljenom srži zadržavanje dimenzija presjeka +-1 mm nedopustiva nazočnost kore širina linija smole mora biti <5 mm završeci odrezani pod pravim kutem Građevinsko-fizikalne i konstruktivne mjere zaštite drva: spriječiti utjecaj padalina na drvo spriječiti prodor vlage iz drugih građevina izvesti besprijekornu odvodnju krovova izvesti i osigurati ventiliranje krovišta izolirati spojeve drvo beton i sl. Kemijska zaštita drveta: djelovanje protiv insekata djelovanje protiv gljiva |  |  |  |  |
| 1. | Izrada nove krovne konstrukcije jelovom građom II klase, oblika i dimenzija prema statičkom projektu i danim crtanim prilozima sa svim potrebnim spojnim materijalom (šarafi, metalne papučice, vijci ili dr. – prema detaljima). Nosiva konstrukcija sistema dvostruka visulja sa jednostrukom visuljom u sljemenu te sa dvije bočne stolice, postavljena na razmak 275 cm (275x5 polja + 274x3 polja), raspona 12,73-13,83 m. Glavni nosači-visulje izraditi će se na radnom podu – nije dozvoljena izrada na krovištu crkve. Raspon konstrukcije je različiti, sljeme je na istoj visini. Potrebno je izraditi prvu i zadnju konstrukciju, te ostalih sedam prilagoditi prema mjerama na licu mjesta. Montaža će se izvesti podizanjem kranom ili autodizalicom. Ne dozvoljava se izvedba glavnim nosača u potkrovlju crkve da se ne bi opterećivala stropna konstrukcija lađe crkve. U tijeku montaže glavnih nosača položit će se mosnice preko nadvlaka (visulje stropne konstrukcije) da se zaštiti stropna konstrukcija lađe (zaštita posebna stavka u radovima rušenja). Obračun prema stvarno izvedenom u punom potrebnom presjeku bez obračuna otpadnog materijala. |  |  |  |  |
|  | - jelova građa II klase, za veće dimenzije kao vezna greda dopušteno predvidjeti lameliranu građu prema statikom proračunu istih dimenzija – bez naknadnog podizanja cijene ukoliko se ponudi klasična građa. |  |  |  |  |
|  | OPASKA: sve provjere dimenzija, duljina i dr. na licu mjesta prije narudžbe građe. |  |  |  |  |
|  | Nazidnica donja 24/26, L= 6 m, ukupno 48m' spajana na postojeći nosivi zid ankerima izvedenim od RA promjera 16 na svakih 100 cm, dilatirana od zida sa V4 | m3 | 3,00 |  |  |
|  | Vezna greda 22/30, L=13,53-14,63 m, kom 9, spajana zasjekom na nazidnicu | m3 | 8,50 |  |  |
|  | Nazidnica gornja 12/14, L=6,0 m, 48m', spajana zasjekom na veznu gredu i metalnim spojnim sredstvima- čavlima 70/210 mm | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Stupovi dvostruke visulje 20/22 cm , L=4,00m, kom 18, povezana sa veznom gredom metalnom U popučom Č0361 i četiri vijka M16 | m3 | 3,20 |  |  |
|  | Kosnik dvostruke visulje 22/20, L=6,0 m, kom 18, spajan na veznu gredu jednostrukim zasjekom i vijkom M 20 (spoj osi kosnika, vezne grede i donje nazidnice u istoj točci). Spoj kosnika na stup dvostrukim zasjekom i vijak M 20 . | m3 | 4,80 |  |  |
|  | Razupora dvostruke visulje 20/22, L=5,0 m, kom 9, spajana na stup jednostrukim zasjekom , te stup, kosnik i razupora povezani trokrakim plosnim željezom 8x80 mm i 8 kom M20 ( spoj osi kosnika stupa i razupore u istoj točci) | m3 | 2,00 |  |  |
|  | Podrožnica na stupu dvostruke visulje 14/16 , L=3m kom15 i L= 5 m kom1 Spajana uzdužno na stupu pomoću T plosnih željeza 6x60 mm, š=24 cm, h=23 cm i vijci 3 kom M12, veza sa stupom –zasjek i spoj sa plosnim željezoom 6x80 mm i 2 kom M12 | m3 | 1,20 |  |  |
|  | Ruke na stupu dvostruke visulje i podrožnice 14/14 cm, L=2m kom 28, spoja sa stupom dvostruke visulje jednostrukim zasjekom i 1kom M 16 , te spoj sa podrožnicom jednostrukim zasjekom i vijkom 1 kom M 12. Krajnje ruke 14/14 cm, L=4,0m, kom 5, spajaju se na stup dvostruke visulje pri veznoj gredi i ulaze u metalnu papaču od plosnog željeza 8 mm koja je spojena sa U metalnim profilom koji veže stup i veznu gredu dvostruke visulje i vijka 3 kom M12 . Spoj na podrožnicu jednostrukim zasjekom i 1 kom M12. | m3 | 1,50 |  |  |
|  | Zatega-kliješta dvostruke visulje 8/16 cm, L=6 m, kom 18, spojena na stup zasjekom i vijkom M 16, te bušenim čavlima 75x230 na rog ( jednoreznim s obje strane roga) | m3 | 1,40 |  |  |
|  | Konstrukcija jednostruke visulje u sljemenu: - stup 14/14 cm,L =2,1 m ,kom 9, spojen na zategu dvostruke visulje pomoću U plosnog željeza 6x60mm i umetanjem futera sa obje strane od jelove građe dim.12/16/73,6 cm, kom 18 i spoj sa 3 M16 - u spoju stupa i zatege okomito na zategu po čitavoj dužini krova izvodi se ojačanje od dasaka 2,4/14 cm, L=4m , kom 16, spajane na zategu zasjekom , a na stup i futer visulje čavlima min 4 kom obostrano - kosnik jednostruke visulje 14/14 cm,L=3m , kom 18, spojen na stup dvostruke visulje jednostrukim zasjekom i vijkom M16, spoj sa zategom pomoću 2 M12 i umetanjem futera između stupa i kosnika u visini kliješta i ispod kosnika i kliješta te spoj futera i kliješta sa 2M12. u sljemenu kliješta se spajaju na stup jednostrukim zasjekom i vijkom M16 | m3 | 2,0 |  |  |
|  | Sljemena podrožnica 14/16, L=3m kom 7 i L= 5 m kom1, spoj na stup i rog zategama (kliještima) dim 5/16 cm,L=1,15cm,kom18 . Kliješta spoj na stup jednostruke visulje 1 M 16, a spoj na rogove bušenim čavlima –jednorezni 46x130 | m3 | 1,20 |  |  |
|  | Konstrukcija jednostruke stolice: stup jednostruke stolice sastoji se od dva stupa 10/20 cm, L= 2,77m i futera 22/20 cm L=1,81 m spojenih međusobno, u gornjem dijelu gdje prolazi kosnik dvostruke visulje, sa. vijcima M12 , 15 kom U donjem dijelu spoj stupa sa veznom gredom dvostruke visulje je pomoću plosnog U željeza i 3 kom M16 . Stupova ukupno 18 kom. kosnik jednostruke stolice 22/20cm, L=1,5m, kom 36, spojen nastup stolice jednostrukim zasjekom i 1 kom M 16, te na veznu gredu jednostrukim zasjekom i 1kom M16 | m3 | 6,00 |  |  |
|  | Podrožnica na stupu jednostruke stolice : 14/16 cm, L=3m, kom 15 i L= 5 m , kom 1 , spojena na stup stolice i uzdužno međusobno pomoću plosnog U željama, obostrano, i vijaka 8 kom M12 | m3 | 4,60 |  |  |
|  | Ruke na stupu jednostruke stolice i podrožnice 14/14 cm, L=1,5 m kom 28, spoja sa stupom jednostruke stolice jednostrukim zasjekom i 1kom M 16 , te spoj sa podrožnicom jednostrukim zasjekom i vijkom 1 kom M 12. Krajnje ruke 14/14 cm, L=2,0m, kom 5, spajaju se na stup dvostruke visulje pri veznoj gredi i ulaze u metalnu papaču od plosnog željeza 8 mm koja je spojena sa U metalnim profilom koji veže stup jednostruke stolice i veznu gredu dvostruke visulje i vijka 3 kom M12 . Spoj na podrožnicu jednostrukim zasjekom i 1 kom M12. | m3 | 1,20 |  |  |
|  | Ruke u sljemenu 14/14 cm,L=1,5m, kom 14, spoj sa stupom jednostruke visulje jednostrukim zasjekom i 1kom M 16 , te spoj sa podrožnicom jednostrukim zasjekom i vijkom 1 kom M 12. Krajnje ruke 14/14 cm, L=2,0m, kom 3, spajaju se na stup jednostruke visulje pri zatezi dvostruke visulje i ulaze u metalnu papaču od plosnog željeza 8 mm koja je spojena sa U metalnim profilom koji veže stup jednostruke visulje i zategu dvostruke visulje i vijka 3 kom M12. Spoj na podrožnicu jednostrukim zasjekom i 1 kom M12. | m3 | 0,60 |  |  |
|  | Rogovi 12/14 cm , L=9,40m-kom51,L=4m-kom1, spojeni u sljemenu na zasjek pola-pola i obostrano bušenim čavlima –jednorezni 38x100, te spoj na sve podrožnice čavlima 70/210 | m3 | 8,50 |  |  |
|  | Uzdužno ukručenje-pajante –daske 3,8/16 cm, L=4m, kom 48, primjenjuje se¨V ¨ispuna , zabijanjem čavlima ( bušenim) na donju stranu rogova između podrožnica -dijagonalno | m3 | 1,30 |  |  |
|  | SAMO MATERIJAL (drvena građa) PREMA SPECIFIKACIJI | m3 | 52,00 |  |  |
| 2. | Izrada rekonstrukcije dvostruke visulje stropne konstrukcije lađe crkve jelovom građom II klase, oblika i dimenzija prema statičkom projektu i danim crtanim prilozima sa svim potrebnim spojnim materijalom (šarafi, vijci ili sl.). U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, te transport elemenata do mjesta ugradnje. Kod izvedbe potrebno je izvesti sve mjere zaštita da se ne ošteti postojeći strop lađe crkve. |  |  |  |  |
|  | Drvena greda 20/20 cm, L= 4m, kom 16, postavlja se na razuporu i veznu gredu sa unutarnje strane stupa kroz sva četiri polja-spajanje grede na stupove kao i nastavljanje izvršiti vijcima M 16 | m3 | 2,60 |  |  |
|  | Horizontalna ukruta –daske-fosne 5/25 cm , L= 6m, kom 4, postavljaju se u prvom i četvrtom polju u horizontalnoj ravnini na visini iznad razupore ¨u križ¨, spajanje na novu gredu bušenim čavlima izvan zone vijaka | m3 | 0,30 |  |  |
|  | Vertikalna ukruta –daske-fosne 5/25 cm , L= 5 m, kom 4, postavljaju se u prvom i četvrtom polju u vertikalnoj ravnini uz stupove u obliku dijagonala ¨u križ¨, spajanje na stupove bušenim čavlima izvan zone vijaka | m3 | 0,25 |  |  |
|  | SAMO MATERIJAL (drvena građa) PREMA SPECIFIKACIJI | m3 | 3.15 |  |  |
| 3. | Dobava i postava daščane oplate krova od jelove građe, daske 2,4/15 cm , učvršćenje čavlima sa gornje strane rogova, postavom po cijelom krovištu . U cijenu uračunati dobavu i postavu zaštitne merežice i folije. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te transport dasaka na mjesto ugradnje. |  |  |  |  |
|  | - daske | m2 | 507,00 |  |  |
|  | SAMO MATERIJAL (drvena građa) PREMA SPECIFIKACIJI |  |  |  |  |
| 4. | Dobava i postava letava dim 4/5cm, za pokrivanje eternit pločama na razmak za kvadratnu šablonu , tj prema uputi proizvođača i duplom postavom iznad vijenca i sljemena. U cijenu uračunati dobavu i postavu konstraletvi dim 4/5cm na svaki rog radi ventilacije krova . Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te transport letava na mjesto ugradnje. |  |  |  |  |
|  | - letve 4/5 cm | m2 | 507,00 |  |  |
|  | SAMO MATERIJAL (drvena građa) PREMA SPECIFIKACIJI |  |  |  |  |
| 5. | Dobava i postava poda svoda crkve od drvene jelove građe, fosne debljine 5,0 cm. Fosne se postavljaju sa gornje strane na vezne grede dvostruke visulje i zabijaju se čavlima. Građa se obostrano zaštićuje kao u st. 7. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te transport letava na mjesto ugradnje. |  |  |  |  |
|  | - fosne 5,0 cm | m2 | 300,00 |  |  |
|  | SAMO MATERIJAL (drvena građa) PREMA SPECIFIKACIJI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNO TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI: (SAMO MATERIJAL) |  |  |  |
|  | + PDV |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO : |  |  |  |

KRIŽEVCI, 10/2010.

IZRADIO:

MARKO KAŠIK, dipl.ing.građ.